ООО «Шпиль - Трейд»

Программа для управления устройством

Табло переменной информации (ТПИ)

panel v.1.0

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Версия документа: v. 1.0 от 12.04.2011

Тула 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Требования к компьютеру	3

2.	Поддерживаемое оборудование	3

3.	Назначение программы	3

4.	Основные возможности программы	3

5.	Установка, удаление программы	3

6.    Подключение аппаратных устройств перед началом работы……………..3

7.	Работа с программой	4

7.1.	Старт программы	3

7.2.	Главное окно программы	4

7.3.	Установка связи с устройством через COM-порт	5

7.4.	Синхронизация устройства с компьютером	6

7.5.	Редактирование конфигурации	6

7.5.1.	Редактирование отображения даты, времени и информации от датчиков	7

7.5.2.	Редактирование отображения сообщений	7

7.6.	Конфигурирование устройства через COM-порт	7

7.7.	Конфигурирование устройства через GSM-модем	7

8.	Контактная информация	8

# Требования к компьютеру

- Процессор: Intel Pentium III или выше.

- Минимальный объем оперативной памяти: 32 Мб.

- Минимальное свободное пространство на жестком диске: 100 Мб.

- Операционная система: MS Windows XP.

- Наличие 1-ого свободного COM-порта.

# Поддерживаемое оборудование

- Устройство «Табло переменной информации» (ТПИ). Производство ООО ПКФ «Шпиль».

- GSM-модем SIEMENS MC35i с SIM-картой, поддерживающей услугу передачи данных по GSM.

# Назначение программы

Программа panel предназначена для задания режима работы ТПИ .

# Основные возможности программы

- Поддержка загрузки до 32-и сообщений.

- Поддержка размера сообщения до 2400 символов.

- Встроенный режим отображения разбивки строк.

- Поддержка удаленной загрузки ТПИ через GSM модем.

- Автоматическая разбивка сообщений на строки.

# Установка, удаление программы

Для установки программы скопируйте папку panel с установочного диска в установочную директорию.

Для удаления программы удалите папку panel с вашего компьютера.

# Подключение аппаратных устройств перед началом работы

ТПИ может управляться либо через COM-порт, либо через GSM-модем.

Если ТПИ подключено через COM-порт, подключите интерфейсный кабель ТПИ к одному из COM портов вашего компьютера.

Если ТПИ управляется с помощью GSM модема, модем перед запуском программы должен быть подключен к компьютеру. На SIM карте модема, должна быть активирована услуга передачи данных через GSM канал.

Внимание! Услуга передачи данных через GSM канал – это не тоже что услуга мобильного GPRS (WAP)-интернет. Заранее уточните у своего оператора сотовой связи, имеется ли поддержка данной услуги.

На SIM-карте модема должен быть отключен запрос на проверку PIN-кода.

Для корректной работы программы в качестве модема рекомендуется использовать GSM модем. SIEMENS MC35i.

Внимание! Совместимость программы с другими GSM модемами не производилась.

# Работа с программой

## Старт программы

Запустите файл panel.exe.

Появится главное окно программы.

## Главное окно программы

Общий вид главного окна программы показан на рис. 1.

В левой части окна располагается панель «Информация», через которую осуществляется управление отображением даты и времени, а так же информации с датчиков давления и температуры. Так же на этой панели располагается кнопка «Синхронизировать дату и время с ПК», предназначенная для синхронизации времени и даты с компьютером.

В центре окна располагается список сообщений, которые будут загружены в ТПИ при нажатии на кнопку «Сконфигурировать».

В правой части окна располагаются:

1. Параметры отображения сообщения, выбранного из списка.

2. Окно автоматической построчной разбивки, в котором показано как будет разбиваться сообщение на строки.

3. Вид сообщения на дисплее устройства.

Рис. 1. Общий вид главного окна

В нижней части окна задаются параметры соединения.

## Установка связи с устройством через COM-порт

Тип подключения с ТПИ определяется полем «Тип подключения». Установите в этом поле значение «Через COM-порт» (см. рис. 2).

Рис. 2. Параметры соединения через COM-порт

## Синхронизация устройства с компьютером

При синхронизации устройства с компьютером производится изменение времени и даты во внутренней микросхеме устройства на время и дату компьютера, на котором запущена программа. Для синхронизации устройства нажмите на кнопку «Синхронизировать дату и время с ПК».

## Редактирование конфигурации

Под конфигурацией понимаются все доступные для изменения настройки (способ отображения сообщений и информации о дате, времени, давлении и температуры), влияющие на вывод информации на ТПИ. Изменение настроек не влияет на работу устройства до тех пор, пока не будет выполнена операция конфигурирования устройства.

### Редактирование отображения даты, времени и информации от датчиков

Редактирование отображения даты, времени и информации от датчиков осуществляется на панели «Информация», располагающейся в левой части главного окна.

Для того, чтобы ТПИ показывало текущую дату установите флажок «Отображать» на панели «Дата». Выставите значение времени присутствия в поле «Время показа,с».

Для того, чтобы ТПИ показывало текущее время, установите флажок «Отображать»  на панели «Время». Выставите значение времени показа в поле «Время показа, с».

Настройка отображения информации от датчика давления и температуры производится аналогично.

Информация отображается в следующей последовательности:

- Дата (если установлен флажок «Отображать» на панели  «Дата»).

- Время (если установлен флажок «Отображать» на панели  «Время»).

- Давление (если установлен флажок «Отображать» на панели  «Давление»).

- Температура (если установлен флажок «Отображать» на панели  «Температура»).

Установите значение в поле «Последовательность вывода».

Если требуется, чтобы информация отображалась после вывода каждой строки текста, установите значение равное «После каждого сообщения».

Если требуется, чтобы информация отображалась только после вывода всех текстовых строк, установите значение равное «После показа последнего сообщения».

### Редактирование отображения сообщений

Выберите сообщение из списка, которое нужно отредактировать, кликнув на нем левой кнопкой мыши.

Текст сообщения набирается в поле «Построчная разбивка». При выборе любой из заранее набранных строк в поле «Вид», набранный текст будет отображаться построчно. Количество символов в строке равно 18.

Для каждого сообщения из списка существуют дополнительный параметр времени отображения который задаётся в панели «Время».

Сообщения, отмеченные слева флажком, будут выводиться, сверху вниз по порядку.

## Конфигурирование устройства через COM-порт

Для записи текущей конфигурации в устройство нажмите кнопку «Сконфигурировать». При этом появится окно загрузки конфигурации, как показано на рисунке.

Рис. 3. Окно загрузки конфигурации через COM-порт

При успешном конфигурировании появится сообщение окончании загрузки .

Загрузку можно прервать в любой момент, нажав на кнопку «Прервать загрузку» или закрыв окно конфигурации.

Внимание! Устройство будет работать только в том случае, если загрузка прошла успешно!

## Конфигурирование устройства через GSM-модем

Установите порт, к которому подключен модем в поле «Порт». Наберите в поле «Номер телефона» номер SIM-карты, находящейся в устройстве. Номер должен быть записан в соответствии с международной классификацией телефонных номеров. Например: +79058364763.

Для начала процедуры записи текущей конфигурации в устройство нажмите кнопку «Сконфигурировать». При этом появится окно загрузки конфигурации, как показано на рисунке 3.

При успешном конфигурировании появится сообщение об окончании загрузки.  Загрузку можно прервать в любой момент, нажав на кнопку «Прервать загрузку» или закрыв окно конфигурации.

Внимание! Устройство будет работать только в том случае, если загрузка прошла успешно!

# Контактная информация

ООО «Шпиль-Трейд».

Адрес: Россия, г. Тула, ул. Алексинское шоссе, д.34.

Тел/факс: [4872] 34-94-48, 34-58-09

Веб-сайт: www.led-disign.ru

E-mail: spire-ltd@bk.ru