ООО «Шпиль-Трейд»

Программа для управления знаками переменной индикации (ЗПИ-3)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Тула 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Требования к компьютеру	3

2.	Поддерживаемое оборудование	3

3.	Назначение программы	3

4.	Основные возможности программы	3

5.	Установка, удаление программы	3

6.     Подключение аппаратных устройств перед началом работы …..………..3

7.	Работа с программой	4

7.1.	Старт программы	4

7.2.	Главное окно программы	4

8.	Контактная информация	9

# Требования к компьютеру

- Процессор: Intel Pentium III или выше.

- Минимальный объем оперативной памяти: 128 Мб.

- Минимальное свободное пространство на жестком диске: 100 Мб.

- Операционная система: MS Windows XP.

- Наличие 1-ого свободного COM-порта.

# Поддерживаемое оборудование

- Устройство «Знак переменной индикации (версия 3)» (ЗПИ-3). Производство ООО ПКФ «Шпиль».

- GSM-модем WAVECOM 1306, SIEMENS MC35i с SIM-картой, поддерживающей услугу передачи данных по GSM.

# Назначение программы

Программа DigitalTablo предназначена для задания режима работы ЗПИ.

# Основные возможности программы

- Поддержка загрузки до 130-и знаков дорожного движения.

- Поддержка считывания загруженного знака.

- Отображение загруженного и предполагаемого к загрузке изображения знака.

- Два канала загрузки знаков.

- Поддержка двух типов шрифтов.

# Установка, удаление программы

Для установки программы скопируйте папку DigitalTablo с установочного диска в установочную директорию. После первого запуска в установочной директории создастся файл RoadSigns.xml. При перенесении программы в другую папку – удалите этот файл в – он сформируется вновь при первом запуске.

Для удаления программы удалите папку DigitalTablo с вашего компьютера.

# Подключение аппаратных устройств перед началом работы

Устройство может управляться либо через COM-порт, либо через GSM-модем.

Если ЗПИ-3 подключен через COM-порт, подключите интерфейсный разъем к одному из COM портов вашего компьютера с помощью удлинителя СОМ-СОМ (достаточно трехпроводного).

Если ЗПИ-3 управляется с помощью GSM модема, модем должен быть подключен к компьютеру. Допускается применение удлинителя СОМ-СОМ (полный комплект проводников). На SIM карте модема, должна быть активирована услуга передачи данных через GSM канал.

Внимание! Услуга передачи данных через GSM канал – это не тоже что услуга мобильного GPRS (WAP)-интернет. Заранее уточните у своего оператора сотовой связи, имеется ли поддержка данной услуги.

На SIM-карте модема должен быть отключен запрос на проверку PIN-кода.

Для корректной работы программы в качестве модема рекомендуется использовать GSM модем SIEMENS MC35i, FargoMaestro1306 или WAVECOM 1306B.

Внимание! Совместимость программы с другими GSM модемами не производилась.

# Работа с программой

## Старт программы

Если имеется система знаков, то есть их больше одного, рекомендуется создать соответствующее число папок с копией программы. Рекомендуется назвать папки в соответствии с местоположением знака.

Запустите файл DigitalTablo.exe. На экране появится главное окно программы.

Рис.1

## Главное окно программы

Общий вид главного окна программы показан на рисунке 1.

В левой части окна располагается панель настроек, через которую осуществляется настройка программы. Для упрощения идентификации запущенной программы с конкретным ЗПИ, необходимо в окне «РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛО»  указать идентификационный признак знака, например «Въезд в город», «Знак правой полосы».

Ниже располагается панель с определяющая способ связи - «Способ связи»: список доступных СОМ портов и подключенного к выбранному из них устройству. Устройство и определяет способ связи – «GSM модем» или «COM интерфейс».

В случае выбора GSM-модема в ниже расположенном окне необходимо ввести номер SIM карты в формате +7xxxxxxxxxx. При чем +7 введется автоматически.

В правой нижней части окна располагаются две кнопки «Получить состояние по загрузке» и «Загрузить». Первая из них при нажатии установит связь с ЗПИ выше набранным номером и определит, какой знак сейчас отображает этот ЗПИ. Изображение этого знака появится в крайней правой панели программы «Последний загруженный».

Вторая кнопка отправит на ЗПИ предварительно выбранный знак. В этом случае система попытается связаться с устройством

рис.2

и в случае успешной связи изображения на правой и центральной панелях будут одинаковы.

рис.3

Выбор знака производится в центральной панели окна программы.

Верхний знак выбирается на «Индикаторе 1» , информационный или дополнительный знак на «Индикаторе 2».

На «Индикаторе 1» выбирается тип знака – запрещающий, предписывающий или предупреждающий (см. рис 2).

рис.4

Выбрав нужный, из ниже расположенного окна выбирается конкретный знак

## рис. 5

Выбранный знак отобразится на центральной панели в верхней ее части.

## рис. 6

На «Индикаторе 2» выбирается информационный знак, а в нижнем окне

конкретный знак

## рис. 7

Общий список доступных знаков приведен в приложении и может изменяться.

Для отключения верхнего знака необходимо выбрать в списке запрещающих знаков «Отключено»

рис. 8

Внимание! Устройство будет работать правильно только в том случае, если загрузка прошла успешно!

# Контактная информация

ООО «Шпиль-Трейд».

Адрес: Россия, г. Тула, ул. Алексинское шоссе, д.34.

Тел/факс: [4872] 34-94-48, 34-58-09

Веб-сайт: www.led-disign.ru

E-mail: spire-ltd@bk.ru